## Slide 1
IC CAD 中的电路布局优化
芯片设计流程：逻辑综合 → 物理设计（Physical Design）→ 制造
Placement（布局）是物理设计的第一步
核心问题：在二维芯片平面上放置电路模块
目标：连线最短 · 模块不重叠 · 无布线拥塞
布局质量直接决定：芯片面积、信号延迟、功耗、制造成本
Notes: 30秒讲稿：芯片物理设计中，Placement 布局是最关键的一步。我们需要把电路模块放在芯片上，目标是连线最短、不重叠。布局好坏直接决定芯片面积、性能和功耗。

## Slide 2
项目目标 — 电路布局优化平台
输入：JSON 格式电路模块 + 连线（Macro / Standard Cell / Fixed IO）
优化：Simulated Annealing 搜索最优布局
线长指标：HPWL（Half-Perimeter Wirelength）— EDA 行业标准
多目标成本函数：线长 + 重叠 + 边界 + 密度 + 拥塞
输出：布局对比图、收敛曲线、拥塞热力图、完整指标
界面：CLI 命令行 + Streamlit Web 交互平台
Notes: 25秒讲稿：我的项目是一个布局优化原型平台。输入是电路模块和连线信息，用模拟退火做优化，以 HPWL 为核心线长指标，做了命令行和 Web 两个界面。

## Slide 3
系统架构 — 6 个核心模块
parser.py — JSON 输入解析（兼容新旧 net 格式）
layout.py — Module / Net / Layout 数据结构
cost.py — 多目标成本函数（HPWL + 4 个惩罚项）
optimizer.py — Simulated Annealing 优化器
visualize.py — Matplotlib 可视化（6 种图表）
metrics.py — 评价指标计算 + JSON 输出
CLI 和 Streamlit Web 共用同一套后端，零代码重复
Notes: 30秒讲稿：系统采用模块化设计，6 个核心模块各司其职。parser 读 JSON，layout 管数据，cost 算目标函数，optimizer 跑模拟退火，visualize 和 metrics 输出结果。CLI 和 Web 共用同一套后端。

## Slide 4
输入数据建模 — 模块类型与 Net 格式
🟦 Macro（宏模块）：大面积硬核，如 SRAM、CPU Core
🟩 Standard Cell（标准单元）：小面积逻辑门，如 NAND、Flip-Flop
🔒 Fixed IO（固定引脚）：芯片边缘 IO Pad，优化中不移动
Net 格式：
• 二端 net：{ "source": "A", "target": "B" }
• 多端 net：{ "pins": ["CPU", "MEM", "IO1", "IO2"] }
兼容旧格式，自动转换为内部 pins 列表
Notes: 30秒讲稿：输入支持三种模块类型。Macro 是大面积的，Standard Cell 是小标准单元，Fixed IO 固定在边缘。Net 支持二端和多端兼容。参考了真实 EDA 的 floorplanning 场景。

## Slide 5
优化目标函数 — 五维 Cost Function
Total Cost = α × HPWL ← 连线总长（EDA 标准指标）
+ β × Overlap ← 模块重叠惩罚
+ γ × Boundary ← 超出芯片边界
+ δ × Density ← 模块集中度
+ ε × Congestion ← 布线拥塞
HPWL = (max_x - min_x) + (max_y - min_y)
• 取所有 pin 的 bounding box 半周长
• EDA 行业标准（ISPD / ICCAD benchmark）
• 比 pairwise 曼哈顿更接近 Steiner 树布线
• 计算效率：O(pins) vs O(pins²)
Notes: 35秒讲稿：Cost function 有五个维度。最核心的是 HPWL，EDA placement 标准指标——取 bounding box 半周长。其余四维惩罚重叠、越界、集中和拥塞。每个权重可独立调节，做 trade-off 分析。

## Slide 6
优化算法 — Simulated Annealing（模拟退火）
1. 随机初始化 movable 模块位置
2. 初始温度 T = 500
3. 迭代循环：
a. 随机选择一个 movable 模块，微调位置
b. 计算 ΔCost = Cost_new - Cost_current
c. ΔCost ≤ 0 → 接受新布局
d. ΔCost > 0 → 以概率 exp(-ΔCost/T) 接受（跳出局部最优）
e. 降温：T = T × 0.995
4. 输出历史最优布局
Skip fixed 模块：Fixed IO / Macro 坐标在优化中保持不变
Notes: 30秒讲稿：我选模拟退火有三个原因。一，布局的 cost 不可导。二，SA 概率接受劣解能跳出局部最优。三，它是 placement 研究经典 baseline。Fixed 模块优化中不移动。

## Slide 7
实验结果
EDA Small（15 模块, 4 Fixed IO, 8 nets）:
HPWL: 3470.65 → 3115.97（-10.2%）
Cost: 3521.50 → 3217.34（-8.6%）
Max Congestion: 8 → 7（-12.5%）
Overlap: 0 ✅
EDA Medium（24 模块, 6 Fixed IO, 15 nets）:
HPWL: 7326.02 → 6446.72（-12.0%）
Cost: 7386.64 → 6527.96（-11.6%）
Congested Cells: 19 → 16（-15.8%）
Overlap: 0 ✅
Notes: 35秒讲稿：两个测试用例 HPWL 分别降低 10% 和 12%。拥塞从热力图可以看到红色热点改善。重叠在优化后归零。证明了 SA 算法的有效性。

## Slide 8
Web 平台展示 — Streamlit 交互界面
📂 选择内置示例（4 个）或上传自定义 JSON
🔬 滑块调节参数：α/β/γ/δ/ε、迭代数、温度、降温系数
🚀 一键 Run Optimization，实时展示结果
📊 指标卡片：HPWL 降低%、Cost 降低%、Congestion 变化
🎨 布局图：初始/优化并排 + 前后对比
📈 收敛曲线：6 子图（Cost/HPWL/Overlap/Congestion/Density/Temp）
🗺️ 拥塞热力图：布线密度可视化
📥 下载 result.json + metrics_summary.json
Notes: 25秒讲稿：为了方便展示，我用 Streamlit 做了 Web 界面。可以选示例、调参数、一键运行，结果实时显示。支持上传自定义 JSON 和下载结果。启动命令：streamlit run app.py

## Slide 9
项目亮点 — 与 IC CAD / EDA 的关联
Physical Design Placement Floorplanning
↓ ↓ ↓
HPWL 线长 模块布局 固定约束
↓ ↓ ↓
Wirelength Placement Fixed Macro
Optimization Algorithm / IO Pad
关键技术落地：
• HPWL → EDA 行业标准线长指标（ISPD/ICCAD benchmark）
• Congestion Estimation → 布线可行性分析（Routability）
• Fixed Constraints → 真实 Floorplanning 约束
• Macro / SC 区分 → 模块级 Placement 概念
Notes: 30秒讲稿：这个项目直接对应 IC CAD 的 Physical Design 和 Placement。HPWL 是 EDA 标准，固定约束对应 IO Pad 设计，拥塞估计对应 routability 分析。核心概念和工业 EDA 一致。

## Slide 10
总结与后续计划
✅ 已完成：
• 完整的 Placement Optimization 原型平台
• HPWL + 多目标 cost function（5 个可调维度）
• Macro / Standard Cell / Fixed IO 支持
• 拥塞估计 + 热力图 + 收敛曲线
• CLI + Streamlit Web 双界面
• 完整技术文档 + PPT + 汇报材料
🚀 后续方向：
• 短期：Force-Directed / Genetic Algorithm 算法对比
• 中期：Analytical Placement + Legalization + DEF/LEF
• 长期：RL-based / GNN-based Placement + OpenROAD 对齐
GitHub: github.com/osifj/circuit-layout-optimizer
Notes: 30秒讲稿：这个项目完整展示了 Placement 优化的核心流程。局限主要是规模。后续可以做算法对比、分析性 placement。谢谢。